## Slide 1
GS11 Technique de sécurisation
Sécurisation d’une infrastructure
A. NICOLAS, A. PINON - A20

## Slide 2
PLAN
Partie I - Architecture du SI
> Choix d’architecture
> Technologies utilisées
Partie II – Mise en œuvre
> Pare-feu VYoS
> Commutateur Cisco
> Serveur Web Apache2
> Active Directory & Environnement Windows

## Slide 3
ARCHITECTURE DU SI
PARTIE I
Notes: 3

## Slide 4
4
Architecture du SI
Présentation de l’architecture
Architecture « Router-on-a-stick »
Trunk
4 VLAN:
Utilisateurs
Gestion
Serveurs
Invité
DMZ pour le serveur Web
Notes: 4

## Slide 5
5
Architecture du SI
Technologies utilisées
Notes: 5

## Slide 6
MISE EN ŒUVRE
PARTIE II
Notes: 6

## Slide 7
7
Mise en œuvre
Pare-feu VYoS - Présentation
Filtrage basé sur netfilter
Gestion simplifié des interfaces et sous-interfaces
DMZ-IN
DMZ-OUT
LAN-IN
LAN-OUT
Possibilité de gérer des objets (groupes d’adresses et de réseaux)
Chaque stratégie de pare-feu est implémentée sous forme de chaîne dans iptables.
set firewall name DMZ-LOCAL default-action 'drop'
-N DMZ-LOCAL
-A DMZ-LOCAL -m comment --comment
"DMZ-LOCAL-10000 default-action drop" -j DROP
VYoS
iptables
3 chaînes locales: WAN-LOCAL, DMZ-LOCAL et LAN-LOCAL
IN / OUT = FORWARD ; LOCAL = IN
Notes: 7

## Slide 8
set nat destination rule 10 description "Port Forward: HTTP WebServ"
set nat destination rule 10 destination port '80'
set nat destination rule 10 inbound-interface 'eth0'
set nat destination rule 10 protocol 'tcp'
set nat destination rule 10 translation address '192.168.101.1'
8
Mise en œuvre
Pare-feu VYoS - Configuration
Accès Internet : NAT simple
Accès au serveur web
Accès de gestion: SSH, MMC et Terminal Server
Autoriser les flux Active Directory
set nat source rule 2 description "SNAT from USERS network"
set nat source rule 2 outbound-interface 'eth0'
set nat source rule 2 source address '192.168.2.0/24'
set nat source rule 2 translation address masquerade
Port forwarding, accès depuis l’IP publique sur les ports 80/443
NAT-Reflection, accès par le LAN également sur l’IP publique
Notes: 8

## Slide 9
9
Mise en œuvre
Switch Cisco
Configuration de base
Parade contre les attaques ARP: port-security
Configuration SSH
Notes: 9

## Slide 10
10
Mise en œuvre
Serveur Web - Durcissement de la configuration
Création d’un VHOST
Suppression du VHOST par défaut
Suppression des modules inutiles (CGI, etc.)
Limiter les fuites d’informations
Limiter les accès
Notes: 10

## Slide 11
11
Mise en œuvre
Serveur Web
Création de l’utilisateur « webadmin »
Gestion des permissions des répertoires
Validation des ACL
Notes: 11

## Slide 12
12
Mise en œuvre
AD - Stratégie d’annuaire
1. Distinguer la hiérarchie de l’entreprise
Méthodologie
Notes: 12

## Slide 13
13
Mise en œuvre
AD - Stratégie d’annuaire
1. Distinguer la hiérarchie de l’entreprise
2. Identifier les utilisateurs
Méthodologie
Notes: 13

## Slide 14
14
Mise en œuvre
AD - Stratégie d’annuaire
1. Distinguer la hiérarchie de l’entreprise
2. Identifier les utilisateurs
3. Identifier les actifs essentiels puis les actifs supports.
Méthodologie
Notes: 14

## Slide 15
15
Mise en œuvre
AD – UO, groupes et utilisateurs
Notes: 15

## Slide 16
16
Mise en œuvre
AD – GPOs
Politique de mot de passe: taille minimum de 10 caractères, au moins 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre.
Notes: 16

## Slide 17
17
Mise en œuvre
AD – GPOs
Mise en veille : L’écran de veille s’active après 10 min d’inactivité et verrouille la session. Un mot de passe est alors nécessaire pour accéder à la session.
Notes: 17

## Slide 18
18
Mise en œuvre
AD – GPOs
Terminal Server : Le port 3389 est ouvert, mais l’administrateur local des postes n’est pas accessible à distance.
Sur le Pare-feu
Autorisation pour l’utilisation du service
Interdire l’accès à l’administrateur local
Notes: 18

## Slide 19
19
Mise en œuvre
AD – GPOs
Stratégie de Restriction Logicielle (SRP) : Une restriction est appliquée sur les postes pour n’autoriser que les programmes des répertoires Windows sauf tmp.
Notes: À noter qu’il existe aussi un modèle d’administration qui permet de définir une liste d’applications autorisées.
19

## Slide 20
20
Mise en œuvre
AD – GPOs Optionnelles
Verrouillage: Verrouillage des comptes après 5 tentatives de connexion échouées en moins de 10 minutes.
Politique d’audit: Pour obtenir un niveau de sécurité satisfaisant, il convient d’avoir une politique d’Audit cohérente pour pouvoir investiguer les incidents pouvant se produire sur le domaine. (GS11)
Sécurité Globale des serveurs: Bonne pratiques pour les attribution des droits utilisateurs, les options de sécurité local (Réseau, chiffrement, …). (GS11)
…
Notes: À noter qu’il existe aussi un modèle d’administration qui permet de définir une liste d’applications autorisées.
20

## Slide 21
Merci de votre attention